# 第7章 中国十大江河流域气候年代际变化及未来可能趋势

主要作者：李维京、李  想、赵振国

贡献作者：王永光

## 7.1 引 言

水资源是生命的源泉，是生态系统不可缺少的要素，同土地、能源等构成人类经济与社会发展的基本条件。随着人口与经济的增长，世界水资源的需求量不断增加，水环境也不断恶化，水资源危机是举世瞩目的资源环境问题之一，引起了世界众多国家的不安与关注。1997年1月，联合国在《对世界淡水资源的全面评价》的报告中指出：缺水问题将严重地制约21世纪经济和社会发展，并可能导致国家间的冲突 [1-3] 。

我国的水资源状况不容乐观。首先，从水资源数量上来看，我国虽然是一个水资源大国，水资源总量占世界总量第六位，但由于我国人口众多，人均占有水量仅约为世界人均水量的四分之一。其次，我国水资源区域分布极不平衡，水旱灾害频繁发生。由于受亚洲季风气候的影响，我国大部分地区的降水变率和变化非常明显，降水空间分布不均匀，产生了一系列的突出的水资源问题[4-5]。例如，长江以北的水系流域面积占国土面积60%以上，水资源占有量却不到全国的20%，降水的年内、年际、年代际和多年代变化十分显著，干旱缺水成为我国北方的主要自然灾害。东部大部分地区降水主要发生在夏季，加上年际变率大，往往造成汛期洪水灾害。事实已经表明，水资源已渐渐成为我国国民经济持续健康发展的“瓶颈”[6-8]。

在过去的50年里，我国的气候经历了比较显著的变化，东北的松花江流域、辽河流域，华北的海河流域、黄河流域大气降水呈现减少趋势，再加上人类活动的影响，致使北方广大地区都面临着严重缺水的威胁。我国长江流域特别是长江中下游地区降水量和暴雨日数呈上升趋势，洪水发生频率也不断增加，防洪形势日趋严重[9-11]。我国北旱南涝的局面自20世纪90年代初以来尤其明显，它既可能代表了东亚季风气候系统的年代到多年代的自然变率，也可能反映了全球或区域人类活动影响的结果[12-14]。未来的自然气候波动仍不可避免。

与此同时，近百年来，地球气候正经历以变暖为主要特征的显著变化[15-17]。它对世界和我国的生态系统和社会经济产生了并将继续产生重大的影响。目前全球变暖问题已成为各国政府和科学界共同关心的重大问题，也是我国政府和科技界十分关心的重大问题。1860年以来，全球平均气温升高了0.6摄氏度。全球变暖与气候变化正在深刻地影响世界环境、人类健康与福利和全球经济持续性发展。在全球增暖的大背景下，近百年我国气候变化的趋势与全球变化的总趋势基本一致，就全国范围来说，我国绝大部分地区气温均呈现上升的趋势[18-20]，尤其是20世纪90年代以来，除西南诸河流域外，我国其它大部分地区温度升高幅度较为明显，可以说，我国20世纪的90年代是近百年来最暖的时期之一[21-23]。

在气候变暖的条件下，导致水分循环加强，并会对区域性降水等水资源产生重大影响，使极端气候事件增多，其表现为干旱和洪涝的频率增加，将直接导致水土流失和土壤侵蚀加剧。中国东南沿海、西南、西北、内蒙古和东北部分地区洪涝灾害增加，黄河中游以南和华北平原干旱增加。气候变暖可能使我国北方地区的降水少量增加，但可能抵不上蒸发消耗，水资源的严重短缺形势仍将难以缓解，北方旱灾仍在继续扩大，干旱发生频率和强度有所增加。

本文利用1881～2002年的降水资料和1951～2002年的温度资料，运用谱分析、小波变换、相关分析等多种分析方法，对我国十大江河流域的降水和温度进行分析研究，从中找出其各自的变化规律，对其成因进行初步探讨，并利用其各自的周期性和阶段性对未来10～20年的变化趋势做出预测。

## 7.2资料和方法

### 7.2.1降水资料

本文对十大江河流域的降水进行研究所用资料是时间序列长度不同的两个资料。短时间序列的降水资料是由国家气候中心分析整理的1951～2002年中国743站月平均降水资料，资料比较详细，站点范围基本上覆盖了全国各个地区。长时间序列资料是由赵振国、陈国珍等人整理的1881～2002年中国71站季降水资料，由于历史原因，该资料站点数目不多，覆盖面有限，主要集中在东部地区，而西北、西南地区没有资料，但我们认为这种长序列的资料对我国东部地区的降水具有一定的代表性，并且120年左右的长时间序列的降水资料，对于研究降水的周期性和阶段性变化特征具有非常重要的作用。

由于本年冬季包括上一年12月和本年1月、2月，因此，对于1881～2002年中国71站季降水资料，求其年降水量时是用上一年的12月到下一年的11月，这与我们平时所说的年降水量概念有些差异，特此说明。在获得上述站点资料之后，我们按照其所在的地理位置求得十大江河流域的月、季和年降水量，再求其对应的距平百分率、累积距平百分率，并对资料进行5年滑动和标准化处理。由于夏季降水占全年降水量的大部分，而且夏季是我国旱涝灾害最为频繁的季节，所以，在本文分析中，我们重点分析每个流域的全年降水和夏季降水。

在分析降水与南方涛动指数（SOI）、赤道东太平洋海温的相关关系过程中，我们还用到了1881～2000年南方涛动指数（SOI）与1951～2002年Niño3区（5°N～5°S，150～90°W）的海温资料[23]。

### 7.2.2 温度资料

本文对十大江河流域的温度进行研究所用资料是由国家气候中心分析整理的1951～2002年中国743站月平均温度资料，资料比较详细，站点范围基本上覆盖了全国各个地区。我们按照其所在的地理位置求得十大流域的月、季和年的平均温度距平，并对资料进行5年滑动平均，本文重点分析每个流域的年平均温度距平和冬季平均温度距平的变化趋势。

在分析温度与南方涛动指数（SOI）的相关关系过程中，我们还用到了1951～2000年南方涛动指数（SOI）资料[23]。

### 7.2.3 分析方法

（1）谱分析方法

为了研究每个流域的降水的周期性，我们采用了功率谱分析的方法[24，25]。功率谱分析是以傅里叶变换为基础的频域分析方法，其意义为将时间序列的总能量分解到不同频域上的分量，根据不同频率的方差贡献诊断出序列的主要周期，从而确定出周期的主要频率，即序列隐含的显著周期。具体方法这里就不详细叙述了。

（2）小波分析方法

为了研究降水的阶段性和周期变化规律，我们对1881～2000长时间序列降水资料进行了小波变换的分析方法[26、27]。

小波分析亦称多分辨分析，具有傅氏变换的特征，是傅里叶分析方法的突破性进展，从理论上讲，传统上使用傅里叶分析的地方，都可以用小波分析来取代。但是，经典的傅里叶变换有其固有缺陷，那就是几乎不能获取信号在任意时刻的频率特征。因此，小波分析较傅里叶变换具有以下优点：（a）小波分析在时域和频域同时具有良好的局部性质；（b）小波分析可以将信号或图像分解成交织在一起的多尺度成分，并对各种不同尺度（层次）成分采用相应的时域或空域取同样步长，从而能够不断地聚焦到所研究对象的任意微小细节。因此，近10年来，小波分析作为工具和方法上的重大突破被广泛应用于气象学研究中，成为气象资料结果分析的一个有力工具，常被用来作气候序列的时频结构分析。

小波分析是在傅里叶变换的基础上引入窗口函数，其变换公式为：

(7.2.1)

其中t0是时间参数，是相对于时刻t作了t0长度的平移，称为尺度参数，反映了小波的周期长度，1/相当于频率，g(t)为小波母函数。

取墨西哥帽状小波作母小波函数，其表达式为：

(7.2.2)

取Morlet小波作母小波函数，其表达式为：

(7.2.3)

小波变换函数转换成离散形式为：

(7.2.4)

式中为样本间隔，N样本量。

通过小波变换，可以得到时间系列关于要素（如平均值、频率、振幅）的变化特征。我们应用墨西哥帽状小波分析得到均值突变点，并对突变点采用t检验。

我们应用Morlet小波分析得到频率突变点，通过频率突变点找出长时间序列的降水资料的周期变化。

（3）相关分析方法

ENSO是一个具有有限个自由度的确定性系统，可以通过建立动力学模式来描述和预报，有很多专家学者都做了这方面的研究。陈列庭、杨培才[28]和吴仁广等[29]在研究太平洋各区海温异常对我国东部夏季降水的影响中指出，太平洋各区海温异常与中国东部地区的降水有显著的关系，而南方涛动指数和赤道东太平洋海温是太平洋地区海气相互作用的特征指数，因此我们将十大流域降水与南方涛动指数和赤道东太平洋海温做了相关分析，通过相关分析发现，松花江流域、海河流域、黄河流域和淮河流域的降水与南方涛动指数和赤道东太平洋海温的相关关系显著。

我们利用Pearson相关系数分析每个流域与南方涛动指数（SOI）、与Niño3区海温之间的相关关系，用r表示，在这里我们采用标准差的形式进行计算：

(7.2.5)

式中分母为变量x和y的标准差，分子为两变量x，y的协方差。

再求出变量之间的相关系数之后，最后用t检验方法对r进行显著性检验。

在对温度进行研究分析的过程中，我们运用了历史曲线分析、功率谱分析和相关分析的研究方法，这些方法与我们分析降水规律时所运用的方法相类似，由于缺乏类似于降水那种超过一百年的长的时间序列资料，因此，在研究温度变化规律时，我们没有采用小波分析的方法。

## 7.3 降水的基本特征

十大江河流域包括松花江流域、辽河流域、海河流域、黄河流域、淮河流域、长江流域、东南诸河流域、珠江流域、西南诸河流域和西北诸河流域，其具体分布情况见第一章图1.1所示。

通过对各流域降水资料进行功率谱分析，初步得出各流域的降水随时间演变规律。全国大部分地区，普遍存在着2～4年和9～11年左右的周期。与历史曲线对应起来观察，我们会发现这种降水的周期性和阶段性表现得更为清楚。10年以上的长周期变化各江河流域不完全一致，本文将主要分析各江河流域时间尺度更长的年代际变化趋势。

在对历史曲线分析的基础上，我们利用1881～2000年中国71站季降水资料分别对松花江流域、辽河流域、海河流域、黄河流域、淮河流域、长江流域、珠江流域的年降水量进行了小波分析。

取Morlet小波作为母小波函数，分析每个流域降水周期的多年变化情况，在小波功率谱图中，横坐标表示分析的时间序列，纵坐标表示小波波尺度的序列号，我们分析了40个不同周期的波，序列号与周期对应，见表7.1：

表7.1 小波序列号与周期对应表

| 波序列号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周期/ 年 | 2 | 2.18 | 2.38 | 2.59 | 2.83 | 3.08 | 3.36 | 3.67 | 4 | 4.36 |
| 波序列号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 周期/ 年 | 4.76 | 5.19 | 5.66 | 6.17 | 6.73 | 7.34 | 8 | 8.72 | 9.51 | 10.37 |
| 波序列号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周期/ 年 | 11.31 | 12.34 | 13.45 | 14.67 | 16 | 17.45 | 19.03 | 20.75 | 22.63 | 24.68 |
| 波序列号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 周期/ 年 | 26.91 | 29.34 | 32 | 34.90 | 38.05 | 41.50 | 45.25 | 49.35 | 53.82 | 58.69 |

## 7.4 降水年代际变化及未来趋势

### 7.4.1 松花江流域

(1) 历史曲线分析

图7.1和图7.2表示松花江流域1951～2002年年降水距平百分率的5年滑动曲线和累积曲线。

图7.1 松花江流域年降水距平百分率5年滑动曲线

图7.2 松花江流域年降水距平百分率累积曲线

从图7.1和图7.2中，可以看出在20世纪50年代～60年代中期，5年滑动值皆为正距平，累积曲线处于上升阶段，表明松花江流域处于多雨期；60年代中期～70年代末期，5年滑动值均为负距平，累积曲线处于下降阶段，表明松花江流域处于少雨期；从80年代初期开始，5年滑动值以正距平为主，累积曲线也处于上升阶段，表明松花江流域又处于多雨期；而从90年代中后期到现在，5年滑动值为负距平，同时累积曲线处于下降阶段，表明松花江流域又开始进入了一个少雨期。

(2) 功率谱分析

我们对松花江流域的1951～2002年年降水距平百分率资料作功率谱分析，结果见图7.3。

图7.3 松花江流域年降水距平百分率功率谱

从图7.3中我们可以看出，在周期长度为32年、3年、4年处功率谱估计值均超过标准谱，说明松花江流域降水除了存在周期为3～4的波动外，可能还存在着32年左右的长时间的周期振荡。这与图7.1和图7.2松花江流域历史曲线所反映出的降水的演变趋势基本吻合。

(3)  Morlet小波功率谱分析

取Morlet小波作为母小波函数，对1881～2000年松花江流域的年降水资料进行小波功率谱分析，结果见图7.4。

图7.4 松花江流域年降水量小波分析功率谱

图中阴影部分表示松花江流域小波分析的功率谱数值≥2mm2。由图中我们可以看出，从1881～2000年的120年的时间里，波动序列号为28～33号的小波波动始终存在，说明松花江流域降水量始终存在一个20～32年左右的周期，这个长周期在50年代以前以20～25年的周期为主，之后周期长度有增加的趋势，最长时表现为32年左右，这与前面利用功率谱和历史曲线的分析结果大体相符。另外，6～9号的波动其功率谱值也存在显著的大值区，查表7.1知松花江流域降水存在着一个3～4年左右的短周期变化；在1881～1905年松花江流域还存在一个8年左右的短周期变化。

(4)  Mexican hat小波分析

我们又以墨西哥帽状小波作母小波函数，对松花江流域1881～2000年降水资料进行分析，分析年降水量的均值变化情况，图7.5表示的是松花江流域1881～2000年降水的Mexican hat小波变换。

图7.5 松花江流域1881—2000年降水的Mexican hat小波变换

从图7.5中，零线就是可能的分界线，即1927年、1967年、1980年可能是松花江流域年降水量均值的突变年，作t检验，结果见表7.2：

表7.2  松花江流域1881～2000年年降水量均值突变检验

| 年 代 | 1881-1927 | 1928-1967 | 1968-1980 | 1981-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 数 | 47 | 40 | 13 | 20 |
| 平均值 | -0.1170 | 0.2025 | -0.5792 | 0.2605 |
| n1+n2-2 | 85 | 51 | 31 |
| 实际t值 | 1.4182 | 2.6521 | 3.0221 |
| tα | 2.02 | 2.02 | 1.6973 |

在进行检验的过程中，我们选用95%信度标准，可以看出，1927年没有通过检验，而1967年和1980年通过了验证，即1967年是松花江流域年降水量由多转少的转折年，而1980年是年降水量由少转多的转折年。从松花江流域年降水距平百分率累积曲线图上（见图7.2）我们可以看出，1967年和1980年正是松花江流域年降水量发生变化的两个转折点。

(5) 松花江流域未来10～20年降水趋势预测

综合上面分析发现，松花江流域从80年代中期到90年代中期降水处于偏多阶段，自90年代后期降水开始减少，表明松花江流域由多雨期进入了少雨期，通过小波分析发现目前松花江流域的降水以25～32年周期振荡为主，估计松花江流域未来5～10年仍然处于少雨期，之后松花江流域可能转入下一个多雨期。

### 7.4.2 辽河流域

(1) 历史曲线分析

图7.6表示辽河流域1951～2002年年降水距平百分率的累积曲线。

图7.6 辽河流域年降水距平百分率累积曲线

图7.1与图7.2非常相似，辽河流域与松花江流域的降水具有很好的一致性。从上图中我们可以看出，从20世纪50年代初期开始一直到60年代中期，辽河流域的降水距平百分率的累积曲线处于明显的上升阶段，表明这一时期辽河流域处在多雨期；60年代中期以后曲线缓慢下降，表明辽河流域以少雨占优势；80年代初期以后，曲线处于波动状态，表明辽河流域处在多、少雨交替阶段；90年代后期开始曲线持续下降，表明辽河流域进入了少雨期。

(2)  Morlet小波功率谱分析

取Morlet小波作为母小波函数，对1881～2000年辽河流域的年降水资料进行小波功率谱分析，结果见图7.7。

图7.7 辽河流域年降水量小波分析功率谱

图中阴影部分表示辽河流域小波分析的功率谱数值≥2.0mm2。通过小波功率谱进行分析，我们发现辽河流域的降水存在三个不同尺度的周期：(a) 2～3年的周期，对应图中的4～7号波动，这个周期的波动的功率谱在20世纪的前十年和50年以及90年代中后期表现出最为显著的极大值区；(b) 8～10年的周期振荡，其波动的功率谱值在20年代到30年代和80年代到现在均表现出极大值区；(c) 在辽河流域同样存在着周期超过30年的振荡，尤其是从20世纪20年代到现在，第35号波动的功率谱值出现中心值，其对应的周期为38年。

(3) 辽河流域未来10～20年降水趋势预测

辽河流域自90年代末期其降水量开始减少，通过小波分析，目前辽河流域的降水以38年和10年周期振荡为主，因此我们预测辽河流域目前的少雨期可能将要维持10～15年，之后，将会进入多雨期。

### 7.4.3 海河流域

(1) 历史曲线分析

图7.8和图7.9分别表示的是海河流域年降水距平百分率5年滑动曲线和累积曲线。从这两张图中可以看出，从50年代～70年代末期，海河流域年降水距平百分率的5年滑动值以正距平为主，同时累积曲线基本处于上升阶段，表明海河流域处于多雨期；从70年代中后期开始一直到现在，海河流域年降水距平百分率的5年滑动值以负距平占优势，同时累积曲线也处于下降阶段，表明海河流域进入了少雨期。

图7.8 海河流域年降水距平百分率5年滑动曲线

图7.9 海河流域年降水距平百分率累积曲线

(2) 功率谱分析

对海河流域1881～2002年年降水距平百分率资料作功率谱分析，结果见图7.10。从图中可以看出海河流域的降水存在着2～10年的短周期振荡。与图7.8和图7.9结合起来可以看出，长周期的趋势相当明显，因此，海河流域降水可能存在76年左右的长周期振荡。

图7.10 海河流域年降水距平百分率功率谱

(3)  Morlet小波功率谱分析

取Morlet小波作为母小波函数，对1881～2000年海河流域的年降水资料进行小波功率谱分析，结果见图7.11。

图7.11 海河流域年降水量小波分析时间——周期功率谱

图7.11中阴影部分表示数值≥2mm2。由图中可以看出，海河流域降水的短周期振荡非常明显，这与前面利用功率谱分析的结果吻合，从上图中看2～4年的振荡的功率谱在1890～1905年和1950～1970年表现出明显的极大值区；从1881～1965年左右，20年左右的周期振荡始终存在，但其波动的功率谱值只是在19世纪末20世纪初期表现显著，在70年代之后，这个长周期振荡表现不是特别显著，但是，大约从80年代中期开始，20年周期振荡的小波功率谱值又开始出现增大的趋势，预计可能未来5～10年之后这个周期将会表现显著。因此从小波分析的结果看来，目前海河流域降水的短周期振荡不是特别显著。

(4) 相关分析

利用海河流域1951～2002年站的降水资料与Niño3区的夏季6～8月海温距平资料作了相关分析，在分析过程中，我们采用95%的信度标准进行检验。结果见表7.3，即海河流域夏季和年降水与Niño3区的夏季6～8月海温距平资料的同期相关关系比较好，均为负相关，即赤道东太平洋海温偏高，厄尔尼诺事件发展，海河流域夏季降水容易偏少；反之，赤道东太平洋海温偏低，拉尼娜过程发展，海河流域夏季降水容易偏多。

| 表7.3 海河流域降水与Niño3区的夏季6～8月海温距平资料的相关分析结果 |
| --- |
|  | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 全年 |
| 相关系数 | -0.02117 | 0.06213 | -0.35348 | -0.16292 | -0.30812 |
| 检验结果 | -0.14972 | 0.44021 | -2.67201 | -1.16759 | -2.29013 |
| 标准t值 | 2.015（0.05） |

(5) 海河流域未来10～20年降水趋势预测

海河流域年降水距平百分率的5年滑动曲线和累积曲线的分析表明，自70年代中后期开始进入少雨期，通过小波分析和功率谱发现，这一地区的降水存在76年的长周期振荡，据此初步推断未来10～15年，海河流域仍然可能处于少雨期，之后向多雨期过渡。

另外，根据前人分析，赤道东太平洋海温也存在着明显的年代际变化趋势，突变出现在70年代末，50年代到70年代末，赤道东太平洋处于冷水期，拉尼娜事件发生频繁；70年代末以来，赤道东太平洋进入暖水期，厄尔尼诺事件频繁发生。赤道东太平洋海温与我国海河流域、黄河流域、淮河流域和长江中下游地区夏季降水密切相关，即在70年代末以前，赤道东太平洋的冷水位相对应海河等流域的多雨期；70年代末以来，赤道东太平洋的暖水位相对应海河等流域的少雨期。据分析，赤道东太平洋的暖水期还将持续一段时间，有利于未来海河流域维持少雨期。

### 7.4.4 黄河流域

(1) 历史曲线分析

图7.12表示黄河流域1951～2002年年降水距平百分率的5年滑动曲线。

图7.12 黄河流域年降水距平百分率5年滑动曲线

通过上图可以看出，大概以80年代初期为分界线，在这之前，黄河流域的年降水距平百分率的5年滑动值以正距平为主，表明黄河流域处于多雨期；在这之后，黄河流域以少雨为主。在这种大的趋势背景之下也包含着一些小的波动，比如在60年代后期到70年代初期，黄河流域在多雨的大背景下，出现了几年的少雨时段。

(2) 功率谱分析

对黄河流域1881～2002年年降水距平百分率资料作功率谱分析，结果见图7.13。从图中可以看出黄河流域与海河流域相似，降水存在着2～10年的短周期振荡，可能还存在76年的长周期振荡。

图7.13 黄河流域年降水距平百分率功率谱

(3)  Morlet小波功率谱分析

取Morlet小波作为母小波函数，对1881～2000年黄河流域的年降水资料进行小波功率谱分析，结果见图7.14。

图7.14 黄河流域年降水量小波分析时间——周期功率谱

从图中看黄河流域降水在70年代之前短周期振荡显著，而70年代之后短周期振荡趋于消失。从1880～1905年，这段时间的降水以4～10年的波动最为显著；从20年代开始，出现了两个时段的降水周期，分别是12～16年和20～24年，从图中看12～16年的周期振荡维持到40年代，而20～24年的周期振荡维持到60年代末期；从50年代后期到70年代初，黄河流域的降水2～4年的周期振荡表现显著，从图中看其小波分析的功率谱值形成了非常显著的大值中心。70年代之后，从图中看各个尺度的波动都不显著，与海河流域类似，结合前面利用功率谱分析所得出的结果，目前黄河流域降水76年的长周期振荡比较显著，而短周期的变化不明显。

(4) 相关分析

将黄河流域1951～2002年的降水资料与Niño3区的海温的年距平资料作了相关分析，在分析过程中，我们采用95%的信度标准进行检验。由表7.4可以看出，黄河流域夏季、秋季和年降水量与同期Niño3区海温年距平为负相关，并且其相关值均通过了95%的信度标准的检验。这表明赤道东太平洋海温偏高，厄尔尼诺位相，有利于黄河流域夏、秋季及年降水偏少；反之，赤道东太平洋海温偏低，拉尼娜位相，有利于黄河流域夏、秋季及年降水偏多。

| 表7.4 黄河流域降水与Niño3区海温年距平资料的相关分析结果 |
| --- |
|  | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 全年 |
| 相关系数 | -0.06724 | 0.14991 | -0.27632 | -0.39094 | -0.35435 |
| 检验结果 | -0.47654 | 1.07215 | -2.03304 | -3.00340 | -2.67953 |
| 标准t值 | 2.015（0.05） |

(5) 黄河流域未来10～20年降水趋势预测

根据5年滑动曲线的分析，80年代初期黄河流域的降水类型发生转变，进入了少雨期；通过功率谱分析发现，黄河流域降水76年的长周期振荡比较明显；据此可以初步推断目前黄河流域少雨期可能还要维持10～15年左右。2015～2020年期间有可能向多雨期过渡。

另外，未来一段时间，赤道东太平洋暖水状态还将持续，根据黄河流域降水与赤道东太平洋海温的相关及年代际变化的一致性，将使黄河流域维持少雨期的可能性增大。

### 7.4.5 淮河流域

(1) 历史曲线分析

图7.15表示淮河流域1951～2002年年降水距平百分率的5年滑动曲线。

图7.15 淮河流域年降水距平百分率5年滑动曲线

比较海河流域、黄河流域和淮河流域的年降水距平百分率的5年滑动曲线图可以看出，三个流域降水近50年的变化趋势非常相似，都是70年代以前为多雨期，80年代以后为少雨期，所不同的是由多雨期向少雨期的转折时间不完全一样，从上图中可以看出淮河流域的转折时间发生在70年代前期，在这三个地区中最早发生转折，从70年代中期一直到现在，淮河流域年降水距平百分率的5年滑动曲线以负距平占优势，表明一直处于少雨期。

(2) 功率谱分析

对淮河流域1881～2002年年降水距平百分率资料作功率谱分析，结果见图7.16。从功率谱图中看海河流域、黄河流域与淮河流域降水的周期变化也十分相似，可能存在着76年的长周期振荡。

图7.16 淮河流域年降水距平百分率功率谱

(3)  Morlet小波功率谱分析

取Morlet小波作为母小波函数，对1881～2000年淮河流域的年降水资料进行小波功率谱分析，结果见图7.17。

图7.17 淮河流域年降水量小波分析时间——周期功率谱

图中阴影部分表示数值≥2mm2。由图可以看出，淮河流域的降水周期为20～40年的周期振荡不显著，基本上以2～10年的周期振荡为主：从19世纪80年代末期开始到20世纪初，淮河流域的降水存在6～8年左右的周期，之后这个周期慢慢缩短，到了1910年之后，周期以4～6年为主，到了30年代，周期继续减小，以2～4年为主；从50年代中期到70年代末期，降水主要以8～10年的周期为主；从80年代之后与海河流域和黄河流域的情况类似，淮河流域降水的短周期振荡也不显著。

(4) 淮河流域未来10～20年降水趋势预测

淮河流域的年降水距平百分率的5年滑动曲线分析显示，自70年代前期淮河流域开始进入少雨期；通过功率谱发现，这一地区的降水76年的长周期振荡比较显著。因此，我们初步推断未来5～10年，淮河流域可能由少雨期逐渐转入多雨期。

### 7.4.6 长江流域

(1) 历史曲线分析

图7.18表示的是长江流域年降水距平百分率的累积曲线。

图7.18 长江流域年降水距平百分率累积曲线

从图中我们可以清楚地看出，从50年代中期开始一直到80年代末期，长江流域的年降水量距平百分率的累积曲线一直处于下降趋势，说明这一时期长江流域处于少雨期；而从90年代开始，长江流域的年降水距平百分率累积曲线趋于稳定，到90年代中后期转为上升，说明长江流域进入了一个多雨期。

(2) 功率谱分析

对长江流域1881～2002年年降水距平百分率资料作功率谱分析，结果见图7.19。

图7.19 长江流域年降水距平百分率功率谱

从图中看长江流域降水存在着25～32年的周期振荡，其功率谱值明显超过了0.05信度的红噪音标准谱，另外2～4年的短周期振荡的功率谱值也通过了检验。

(3)  Morlet小波功率谱分析

取Morlet小波作为母小波函数，对1881～2000年长江流域的年降水资料进行小波功率谱分析，结果见图7.20。

图7.20长江流域年降水量小波分析时间——周期功率谱

由图7.20中，我们可以看出，在长江流域始终存在着一个30～35年左右的降水周期，这与上面我们利用功率谱方法分析的结果基本一致，这个降水周期在19世纪末期就已经表现为显著的大值中心，一直维持到20世纪20年代末期，之后中心值减小并消失，在90年代初，这个长降水周期的中心值又再一次出现，并有继续增大的趋势；在20世纪30年代初到50年代中期，长江流域同时出现了14～18年和5～7年的两个不同长度的周期振荡，但其功率谱的中心值都没有长周期显著；从50年代以来，长江流域降水的25年以下的周期变化不显著。因此，综合功率谱分析结果，我们认为目前长江流域的降水以30～35年的周期为主。

(4)  Mexican hat小波分析

以墨西哥帽状小波作母小波函数，对长江流域1881～2000年降水资料进行分析，分析年降水量的均值变化情况，结果见图7.21。

图7.21 长江流域1881—2000年降水的Mexican hat小波变换

在图7.21中，零线就是可能的分界线，即1922年、1998年可能是长江流域年降水量均值的突变点，作t检验，结果见表7.5。

表7.5  长江流域1881～2000年年降水量均值突变检验

| 年 代 | 1881-1922 | 1923-1997 | 1998-2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 数 | 42 | 75 | 3 |
| 平均值 | 0.1512 | -0.1356 | 1.9200 |
| n1+n2-2 | 115 | 76 |
| 实际t值 | 1.5295 | 3.0611 |
| tα | 2 | 2 |

在检验过程中，我们选用95%信度标准，可以看出，1922年没有通过检验，而1998年通过了验证，即表明1998年是长江流域年降水量由少转多的转折年。从长江流域年降水距平百分率累积曲线图上可以清楚地看出，1998年正是长江流域年平均降水量发生变化的转折点。

(5) 长江流域未来10～20年降水趋势预测

通过对长江流域1951～2002年降水资料的分析发现，从50年代中期开始，长江流域的降水开始减少，在经历了大约35年的少雨期之后，到80年代末期，长江流域的年降水量趋于稳定，从1998年开始，长江流域的降水显著增加，预示着长江流域开始进入了多雨期；通过小波分析，我们发现目前长江流域的降水以30～35年周期为主，因此，我们初步预测长江流域的多雨期可能要维持到2015年前后，在这之后，长江流域将会进入下一个少雨期。

### 7.4.7 东南诸河流域

(1) 历史曲线分析

图7.22表示的是东南诸河流域年降水距平百分率的累积曲线。

图7.22 东南诸河流域年降水距平百分率累积曲线

由上图中我们可以看出，东南诸河流域的年降水量基本上以20世纪90年代初为分界线，在这之前累积曲线处于下降阶段，表明在这段时间之内，东南诸河流域的降水以偏少为主，从90年代初期开始累积曲线转为上升，表明东南诸河流域进入多雨期。

(2)  Morlet小波功率谱分析

图7.23 东南诸河流域年降水量小波分析时间——周期功率谱

取Morlet小波作为母小波函数，对1881～2000年东南诸河流域的年降水资料进行小波功率谱分析，结果见图7.23。由图中可以看出，在东南诸河流域始终存在着一个40～50年左右的降水周期，这个降水周期在60年代中后期开始表现为显著的大值中心，一直维持到90年代后期。从50年代初期到80年代初期，东南诸河流域的降水存在着明显的10～15年的周期振荡。另外，从上图中也可以看出，东南诸河流域的降水也存在着2～4年的周期振荡。

(3) 东南诸河流域未来10～20年降水趋势预测

东南诸河流域的年降水自50年代中期以来开始减少，一直到90年代初开始增加（见图7.22），通过小波分析，我们发现在东南诸河流域始终存在着40～50年的周期振荡，由此我们初步预测，未来5～10年东南诸河流域仍将处于多雨期，之后，东南诸河流域可能会进入少雨期。

### 7.4.8 珠江流域

(1) 历史曲线分析

图7.24表示的是珠江流域年降水距平百分率的累积曲线。

图7.24 珠江流域年降水距平百分率累积曲线

由上图可以看出，自20世纪50年代初到70年代初期，珠江流域的年降水距平百分率累积曲线基本上以下降趋势为主，表明珠江流域处于少雨期；自从70年代以来呈现出一个明显的10年转换一次的现象：从70年代初到80年代初，累积曲线呈现上升趋势，表明珠江流域处于多雨期；从80年代初到90年代初，累积曲线呈现下降趋势，表明珠江流域又进入了一个少雨期；从90年代初到现在，累积曲线一直维持明显的上升趋势，表明珠江流域正处于多雨期。通过降水距平百分率的5年滑动曲线我们也可以看出这一规律。

(2)  Morlet小波功率谱分析

图7.25 珠江流域年降水量小波分析时间——周期功率谱

由图7.25中，我们可以看出，在珠江流域的降水主要存在三个时间尺度的降水周期：(1)珠江流域的降水存在25～32年左右的长周期振荡，这个周期振荡在20年代到80年代表现得最为显著；(2)珠江流域的降水同时存在着3～5年的短周期，从1881年～2002年，这个短周期振荡的功率谱大值中心已经出现了5次，每次的出现的时间间隔大约在10～15年左右；(3)在19世纪的最后二十年和20世纪的最后二十年，珠江流域出现了周期约为8～14年左右的周期振荡。

(3) 珠江流域未来10～20年降水趋势预测

珠江流域的从90年代初降水量开始增加，从90年代初期到现在处于多雨期；小波分析表明珠江流域的降水存在25～32年左右的周期振荡，因此，考虑到珠江流域已经维持了近10年左右的多雨期，估计目前的多雨期可能会维持到2010年前后，之后可能进入下一个少雨期。

### 7.4.9 西南诸河流域

(1) 历史曲线分析

图7.26表示的是西南诸河流域年降水距平百分率的累积曲线。

图7.26 西南诸河流域年降水距平百分率

西南诸河流域主要包含了我国的西藏和云南地区，图7.26表示西南诸河流域年降水距平百分率曲线，从图中可以看出，从20世纪50年代到60年代中期，西南诸河流域的年降水量绝大多数年份为正距平，且呈现减少趋势；从60年代中期到70年初，西南诸河流域的年降水量基本上在平均值上下摆动，即处在多、少雨交替的过渡时期；从70年代初开始一直到现在，西南诸河流域的年降水量处于偏少阶段。

(2) 西南诸河流域未来10～20年降水趋势预测

由于我们缺少西南诸河流域的近百年来的降水资料，因此我们没有办法对西南诸河流域的降水进行小波和功率谱分析。从图7.26上可以看出西南诸河流域的年降水量自70年代以来基本为负距平，自90年代中期开始，降水量略有所增加，因此，根据西南诸河流域降水的历史曲线的这一变化趋势，估计西南诸河流域未来降水可能有增加的趋势。

### 7.4.10 西北诸河流域

(1) 历史曲线分析

西北诸河流域与西南诸河流域都缺少百年来的长时间序列的降水资料，而利用小波功率谱方法分析几十年的资料意义不大，因此，对降水的历史资料的分析就显得尤为重要了。我们从1951～2002年中国743站月平均降水资料中整理得出西北诸河流域的降水资料并作了年降水距平百分率的累积曲线图和5年滑动曲线图。见图7.27和图7.28。

图7.27 西北诸河流域年降水距平百分率累积曲线

图7.28 西北诸河流域年降水距平百分率5年滑动曲线

结合图7.27和7.28可以看出，在20世纪50年代中后期，累积曲线处于上升趋势，同时5年滑动曲线也为正距平，表明西北地区在这段时间内处于多雨期；从60年代初期一直到80年代中期，累积曲线一直下降，同时5年滑动曲线以负距平占优势，表明西北地区处于少雨期；而从80年代中后期一直到现在，累积曲线一直处于上升阶段，5年滑动曲线皆为正距平，表明西北地区转入多雨期。

(2) 西北诸河流域未来10～20年降水趋势预测

通过对西北诸河流域历史曲线的演变过程的分析发现，自60年代初开始到80年代中期，在经历了25年左右的少雨期之后，西北诸河流域在80年代中期进入了多雨期，根据历史曲线演变趋势，西北诸河流域的多雨期还可能会维持一段时间。

## 7.5 温度变化的基本特征

运用功率谱方法分析全国和十大江河流域的温度变化的周期，图7.29表示全国年平均气温功率谱。从图中看，在全国范围内的温度变化存在一个3～4年的周期。

图7.29全国年平均温度距平功率谱

表7.6 我国十大江河流域的温度距平功率谱分析结果

| 十大流域 | 年温度距平显著周期（年） | 冬季温度距平显著周期（年） |
| --- | --- | --- |
| 松花江流域 | 4、32、3 | 32、3、4 |
| 辽河流域 | 4 | 3、4 |
| 海河流域 | 4 | 32、2 |
| 黄河流域 | 3、4 | 3 |
| 淮河流域 | 4 | 32、2 |
| 长江流域 | 3、4 | 32、2 |
| 东南诸河流域 | 4、3、2 | 2、32 |
| 珠江流域 | 4、3 | 2、3 |
| 西南诸河流域 | 2 | 6、2 |
| 西北诸河流域 | 4、3、2 | 2 |

从表7.6中我们可以看出，十大江河流域温度基本上都存在2～4年的短周期变化，另外，在松花江流域、海河流域、淮河流域、长江流域和东南诸河流域的冬季还存在着一个32年左右的周期变化。

求出各个区域的温度距平之后，做出十大江河流域和全国的年和冬季平均温度距平的累积曲线和5年滑动曲线，通过对温度距平的累积曲线和5年滑动曲线的分析表明：自20世纪80年代中期之后，除西南诸河流域之外，我国其它江河流域的温度均为上升趋势，尤其是冬季温度上升的幅度更大，但不同江河流域的温度由冷周期向暖周期转折的时间有早有晚。

图7.30和图7.31分别表示全国年平均温度距平累积曲线和5年滑动曲线。

图7.30 全国年平均温度距平累积曲线

图7.31 全国年平均温度距平5年滑动曲线

从全国范围内来看，20世纪80年代中期以前，年平均温度距平的累积曲线持续下降，5年滑动值低于零值，在80年代中期以后，温度开始上升，这与其它大部分地区的温度变化趋势相符。

对十大流域温度历史资料进行分析，比较不同流域的年平均温度距平累积曲线和5年滑动曲线的变化趋势之后，我们将十大流域近50年的温度演变过程分为三类：(1)“冷—暖”类型，自50年代一直处于相对冷的时期，到80年代中期以后开始进入暖期；(2)“暖—冷—暖”类型，50年代处于暖期，而60年代到90年代，处于冷期，从90年代开始，又由冷期转入暖期；(3)“暖—冷”类型，50年代处于暖期，从60年代初期开始到现在，一直处于相对的冷期。下面我们按照这三种类型对每个流域的温度变化趋势进行分析。

1、“冷—暖”型

这一类型包括松花江流域、辽河流域、海河流域、淮河流域、东南诸河流域和珠江流域，图7.32和图7.33分别给出了松花江流域和海河流域的年平均温度距平累积曲线。

图7.32 松花江流域年平均温度距平累积曲线

图7.33 海河流域年平均温度距平累积曲线

从图7.32和图7.33中，我们可以看出松花江流域和海河流域在20世纪80年代中期之前，温度距平的累积曲线处于下降阶段，表明松花江流域和海河流域处于冷期，自20世纪80年代中期之后，温度距平的累积曲线处于明显的上升阶段，表明松花江流域和海河流域由冷期进入了暖期。

辽河流域、淮河流域、东南诸河流域和珠江流域的年平均温度变化趋势与松花江流域和海河流域基本一致（图略）。综合起来，“冷—暖”型温度变化的地区在80年代中期温度发生了明显的由冷变暖的转折。

通过对历史曲线的分析，我们初步预测未来10～20年，上述地区继续处于暖期，后期也有可能向冷期过渡。

2、“暖—冷—暖”型

这一类型主要包括黄河流域、长江流域和西北诸河流域。图7.34、7.35和图7.36、7.37分别给出了黄河流域的年平均温度距平累积曲线、5年滑动曲线和长江流域年平均温度距平累积曲线、5年滑动曲线。

图7.34 黄河流域年平均温度距平累积曲线

图7.35 黄河流域年平均温度距平5年滑动曲线

图7.36 长江流域年平均温度距平累积曲线

图7.37 长江流域年平均温度距平5年滑动曲线

从图中可以看出，20世纪60年代之前，黄河流域、长江流域温度距平的累积曲线处于上升阶段，5年滑动值也为正值，表明这段时间黄河流域和长江流域处于暖期；从20世纪60年代到80年代中期，累积曲线处于下降阶段，5年滑动值为负值，表明这段时间黄河流域和长江流域处于冷期；大约从90年代初期开始，黄河流域和长江流域温度距平的累积曲线开始上升，5年滑动值也表现为正值，表明又进入了暖期。

西北诸河流域的年平均温度变化趋势与黄河流域和长江流域基本一致（图略）。

通过对历史曲线的分析，我们初步预测未来10～20年，黄河流域、长江流域和西北诸河流域的温度仍然处于相对较暖的时期，后期有可能向冷期过渡。

3、“暖—冷”型

从全国范围来看，只有西南诸河流域的温度变化趋势与其它流域有所不同，图7.38和7.39分别表示西南诸河流域年平均温度的距平累积曲线和5年滑动曲线。从图中可以看出，50年代温度距平累积曲线处于上升趋势，5年滑动平均皆为正值，即西南诸河流域处于暖期，自20世纪60年代以来，曲线一直处于下降趋势，5年滑动平均为负值，西南诸河流域处于冷期。

图7.38 西南诸河流域年平均温度距平累积曲线

图7.39 西南诸河流域年平均温度距平5年滑动曲线

通过对西南诸河流域温度演变趋势的分析，我们初步预测未来10～20年，西南诸河流域的温度可能会逐步由冷期向暖期过渡。

## 7.6 温度与SOI的相关分析

我们做了1951～2000年743站的温度距平资料与南方涛动指数（SOI）之间的相关分析，在分析过程中，我们选用了90%和95%两个信度标准进行检验。结果列于表7.7中，由表不难发现，我国冬季平均气温与南方涛动指数之间呈现负相关，尤其是辽河流域、海河流域和淮河流域的冬季平均气温与南方涛动指数之间的负相关关系非常明显，均通过了95%的信度检验，黄河流域和全国范围的冬季平均气温与南方涛动指数之间的负相关通过了90%的信度检验。这说明当南方涛动处于负位相，对应赤道东太平洋海温偏高时，我国大部分地区冬季温度偏高，出现暖冬的可能性大，反之，当南方涛动处于正位相，对应赤道东太平洋海温偏低时，我国大部分地区冬季温度偏低，出现冷冬的可能性大。

表7.7 辽河、海河、黄河、淮河流域和全国温度距平与SOI相关分析

|  | 辽河流域 | 海河流域 | 黄河流域 | 淮河流域 | 全国范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关系数 | -0.28497 | -0.30683 | -0.23424 | -0.34979 | -0.27653 |
| 检验结果 | -2.03815 | -2.21010 | -1.75185 | -2.55927 | -1.97269 |
| 标准t值 | 1.678（0.10） 2.015（0.05） |

## 7.7我国十大江河流域未来水资源变化趋势的初步分析

气候是人类及一切生物赖以生存的一个重要条件。人们越来越认识到气候变化影响着世界上所有国家的工农业生产及人民生活，而气候在不断变化着，有时会产生较大的异常。近十多年来，世界上接连不断地发生了大范围、持续性的气候异常，如干旱洪涝、低温冷害等，给许多国家带来严重的灾害和经济损失。现在人类面临自然环境恶化的严重威胁，如何预测它的未来演变趋势，并防御它进一步恶化已经成为世界性的重要科研对象。作为地球自然环境的一个成员，气候影响着其它成员（如生物圈）的演变。反之，其它成员对气候也有重要反馈作用。这里还有人类活动的影响（如CO2以及其他温室效应的增加，森林破坏等），使得这个问题更加复杂。因此，气候变化、异常及其对环境的影响不仅已成为一个非常重要的基础理论研究课题，而且也是国家做出社会及经济决策时必须认真考虑的一个重要问题。

我国地处东亚，是世界上气候变异大的区域之一，世界上较大的气候异常在我国都有反映。造成我国大范围灾害的气候异常主要为干旱和洪涝，研究旱涝的最终目的在于预测。从历史纪录看，旱涝的发生不是周期性的，但是在一个较长时段（如几十年或更长）里旱涝发生频率较高，而另一时段里则较低。若能知道现阶段是属于旱或涝的高频期或低频期，也就是知道我们时代的大背景，对我们的预报是大有帮助的。

在前面分析中，我们收集了十大江河流域近百年来的降水资料和五十多年的温度资料，并对降水资料和温度资料进行了标准化或者滑动平均的处理，之后利用历史曲线、功率谱、Morlet小波和墨西哥帽小波等分析方法对十大江河流域近百年降水和近五十年温度的变化规律进行了细致的分析。结合以上的分析结果，对我国十大江河流域未来的降水和温度的变化趋势作简单的分析。

### 7.7.1 我国十大江河流域降水未来变化趋势分析

松花江流域从80年代中期到90年代中期降水处于偏多阶段，自90年代后期降水开始减少，表明松花江流域由多雨期进入了少雨期，通过小波分析发现目前松花江流域的降水以27～30年周期振荡为主，初步估计松花江流域未来5～10年仍然处于少雨期，之后松花江流域可能转入下一个多雨期。

另外，我们还利用三阶自回归模型对松花江流域和辽河流域未来5年的降水趋势进行预测，图7.40表示松花江流域未来5年降水的趋势，从图中可以看出，未来5年，松花江流域的降水仍以偏少为主，说明松花江流域未来5年仍将处于少雨期，这与上面我们分析的结果吻合。

图7.40 松花江流域未来5年降水趋势预测

同处于我国东北地区的辽河流域从50年代初期一直到60年代中期，辽河流域处于多雨期；60年代中期以后逐渐进入少雨期；80年代初期以后，辽河流域的降水量又有所回升；自90年代末期其降水量开始减少。通过小波分析，目前辽河流域的降水以38年和10年周期振荡为主，因此初步预测辽河流域目前的少雨期可能将要维持10～15年，之后，可能进入多雨期。

对于海河流域、黄河流域和淮河流域，从这三个流域的五十多年来降水的历史曲线图上可以看出，这三个地区基本上在20世纪70年代初期到80初期降水发生了由多向少的转变。另外，根据前人分析，赤道东太平洋海温也存在着明显的年代际变化趋势，突变出现在70年代末，50年代到70年代末，赤道东太平洋处于冷水期，拉尼娜事件发生频繁；70年代末以来，赤道东太平洋进入暖水期，厄尔尼诺事件频繁发生。赤道东太平洋海温与我国海河流域、黄河流域、淮河流域和长江中下游地区夏季降水密切相关，即在70年代末以前，赤道东太平洋的冷水位相对应海河等流域的多雨期；70年代末以来，赤道东太平洋的暖水位相对应海河等流域的少雨期。考虑到赤道东太平洋海温在未来可能仍以偏高年份占优势，在这种情况下，初步预测海河流域、黄河流域和淮河流域未来一段时间以少雨年份偏多。

通过对长江流域1951～2002年降水资料的分析发现，从50年代中期开始，长江流域的降水开始减少，在经历了大约35年的少雨期之后，到80年代末期，长江流域的年降水量趋于稳定，从1998年开始，长江流域的降水显著增加，预示着长江流域开始进入了多雨期；通过小波分析，我们发现目前长江流域的降水以30～35年周期为主，因此，初步预测长江流域的多雨期可能要维持到2015年前后，在这之后，长江流域将会进入下一个少雨期。

东南诸河流域的年降水自50年代中期以来开始减少，一直到90年代初开始增加，通过小波分析，我们发现在东南诸河流域始终存在着40年左右的周期振荡，由此初步预测，未来几年东南诸河流域仍将以多雨为主，之后，东南诸河流域可能会进入少雨期。

珠江流域的从90年代初降水量开始增加，从90年代初期到现在处于多雨期；小波分析表明珠江流域的降水存在32年左右的周期振荡，因此，考虑到珠江流域已经维持了近10年左右的多雨期，估计目前的多雨期可能会维持到2010年前后，之后可能进入下一个少雨期。

由于缺少西南诸河流域的近百年来的降水资料，因此没有对西南诸河流域的降水进行小波和功率谱分析。但是从西南诸河流域年降水距平百分率图上可以看出西南诸河流域的年降水量自70年代以来基本为负距平，自90年代中期开始，降水量略有所增加，因此，根据西南诸河流域降水的历史曲线的这一变化趋势，估计西南诸河流域未来降水可能有增加的趋势。

同样通过对西北诸河流域多年降水历史曲线的演变过程的分析发现，自60年代初开始到80年代中期，在经历了25年左右的少雨期之后，西北诸河流域在80年代中期进入了多雨期，根据历史曲线演变趋势，西北诸河流域的多雨期还可能会维持一段时间。

### 7.7.2 我国十大江河流域温度未来变化趋势分析

我们对全国范围的温度的变化趋势进行了分析，从全国年平均温度距平5年滑动曲线（见图7.31）来看，20世纪80年代中期以前，年平均温度距平的累积曲线持续下降，5年滑动值低于零值，在80年代中期以后，温度开始上升，尤其是冬季增暖的趋势最为显著，这与其它大部分地区的温度变化趋势相符。根据十大江河流域近五十多年来温度变化的特征，将十大江河流域的温度变化分成“冷—暖”型、“暖—冷—暖”型和“暖—冷”型三种类型，通过对历史曲线的分析，初步预测对于“冷—暖”型和“暖—冷—暖”型未来一段时间仍以偏暖为明显特征，而对于第三种类型“暖—冷”型初步判断未来几年内温度的变化不会太大，甚至会有些偏冷，之后可能会向暖期过渡。

### 7.7.3 我国十大江河流域水资源未来变化趋势分析

在前面我们分别对十大江河流域的降水和温度的长期的变化特征进行了详细的分析，之后在此基础上，对十大江河流域的降水和温度的未来发展趋势作出了初步的判断，将每给流域的降水和温度的未来发展趋势综合考虑，初步推测十大江河流域未来水资源的变化趋势。

我国的降水主要集中在夏季，自20世纪90年代以来，降水的分布基本上是南多北少，我国降水主要集中在长江流域及以南的东南诸河流域和珠江流域，从降水的距平百分率分布图上可以看出，长江流域的多雨期开始于20世纪90年代中后期，而东南诸河流域和珠江流域的多雨期基本上开始于20世纪90年代初期，进入多雨期后，这三个流域降水的距平百分率累积曲线呈明显上升趋势。对于我国北方的松花江流域、辽河流域、海河流域、黄河流域和淮河流域都处于少雨期，其降水距平百分率分布图上以负距平为主，另外西北诸河流域目前处于多雨期。

经过分析初步预测：在未来几年内，这种降水形势可能会继续维持下去，即我国北方的松花江流域、辽河流域、海河流域、黄河流域和淮河流域的降水仍然以偏少为主，而我国南方的长江流域、东南诸河流域和珠江流域的多雨期可能会继续维持。

根据近50年来十大江河流域温度的历史演变特征大致分为三类：“冷—暖”型、“暖—冷—暖”型和“暖—冷”型。前面分析表明未来10～20年之内，西南诸河流域的温度将逐步由冷转暖，其它江河流域仍维持暖期。

综合上述十大江河流域温度、降水长期变化趋势的分析，估计未来几年，我国大部分地区仍持续偏暖趋势，降水仍以北少南多为主要分布形态。这样，我国北方大部分地区仍处于暖—干的气候背景下，加之人类活动的影响，水资源短缺仍是一个突出问题。与北方相比，我国南方的长江流域、东南诸河流域和珠江流域由于仍然处于多雨期，其水资源短缺的问题就没有北方地区那么严重，甚至在某一特定时间内预防洪涝灾害仍然是其首要任务。

## 参考文献

[1] 姜文来．水资源价值论．科学出版社，1999． 5 - 13

[2] 谢永刚．中国近五百年重大水旱灾害[Ｍ].哈尔滨:黑龙江科学技术出版社，2001.

[3] 叶柏生等．我国过去50年来降水变化趋势及其对水资源的影响(Ⅰ):年系列．冰川冻土，2004，Vol26，No.5，587～594．

[4] 翟盘茂，任福民，张强. 中国降水极值变化趋势检测. 气象学报，1999，57(2)：208～216.

[5] 任国玉，吴虹，陈正洪等. 我国降水变化趋势的空间特征. 应用气象学报. 2000，11(3)：322～330.

[5] 景元书，缪启龙，杨文刚. 气候变化对长江干流区径流量的影响. 长江流域资源与环境，2001，7(4)：337～340.

[6] 张永勤，缪启龙，向毓意等. 气候变化对长江三角洲水资源的影响. 南京气象学院学报，1999，22(增刊)：513～517.

[7] Chen Q. The Instability of the Gravity-Inertia Wave and its Relation to Low Level Jet and Heavy Rainfall. J Meteor Soc Japan，1982，60，1041～1057.

[8] 陈菊英. ENSO和长江大水对天文因子的相应研究. 地球物理学报，1999，Vol.42，Suppl，28～40.

[9] Shukla J，Mintz Y. The influence of land-surface evaporation on the earth’s climate. Science，1982，215:1498~1501.

[10] 王绍武. 近百年气候变化与变率的诊断研究. 气象学报，1994，52(3) ：261～273.

[11] 陈隆勋,邵永宁,张清芬等.近四十年来中国气候变化的初步分析.应用气象学报,1991,2(2):164～173.

[12] 长江黄河流域旱涝规律和成因研究. 叶笃正，黄荣辉著. 山东：山东科学技术出版社，1996.

[13] 胡增臻，王绍武，赵宗慈. 黄河下游7月份降水的突变及其成因分析. 长江黄河流域旱涝灾害发生规律及其经济影响的诊断研究(王绍武，黄朝迎等主编)，气象出版社，197～202.

[14] 胡增臻. 黄河流域汛期降水的时空变化特征. 中国科学院KY85～10项目文集，气象出版社.

[15] 丁一汇，王守荣. 中国西北地区气候与生态环境概论. 北京：气象出版社，2001.1～204.

[16] 王绍武，董光荣. 中国西部环境特征及其演变. 见:秦大河主编. 中国西部环境演变评估(第一卷). 北京：科学出版社，2002. 29～70.

[17] 王绍武，龚道溢. 全新世几个特征时期的中国气温. 自然科学进展，2000，10(4)：325～332.

[18] 张先恭，李小泉. 本世纪中国气温变化的某些特征. 气象学报，1982，40(2)：198～208.

[19] 丁一汇，戴晓苏. 中国近百年来的温度变化. 气象，1994，20(12)：19～26)

[20] 王绍武，叶瑾琳，龚道溢. 近百年中国气温序列的建立. 应用气象学报，1998，9(4)：392～401.

[21] 李克让、王维强. 近四十年来中国气温的长期变化趋势. 地理研究，1990，9(4)：26～37.

[22] 林学椿、于淑秋. 近40年中国气候趋势. 气象，1990，10：16～21.

[23] 赵振国．中国夏季旱涝及环境场．北京：气象出版社，1999． 95 – 103

[24] 魏凤英．现代气候统计诊断技术预测技术．北京：气象出版社，1999． 77 - 82

[25] 黄嘉佑．气象统计分析方法与预报方法．北京：气象出版社，2000． 222 – 233

[26] Christopher Torrence and Gilbert P Comop．A Practic Guide to Wavelet Analysis．Bulletin of the American Meteorological Society．1998，vol 79，No.1，january． 61 - 78

[27] 谢庄、曹鸿兴等．近百余年北京气候变化的小波分析．气象学报，2000，58（3）：362—369

[28] 杨培才、陈烈庭．埃尔尼诺/南方涛动的可预报性．大气科学，1990，35（14）：64—71

[29] 陈烈庭、吴仁广．太平洋各区海温异常对中国东部夏季雨带类型的共同影响．大气科学，1998，22（5）：718—726